# 汽车主减速器论文摘要

##### 问：汽车减速器性能分析？

答： 汽车对人们的生活和工作起着越来越重要的作用，但人们对汽车舒适性和通过性要求也越来越高。汽车主减速器是汽车底盘系统中核心零部件，传递汽车传动轴输入的扭矩，降低转速增大扭矩，实现转速差，保证汽车轮胎实现转弯或差速功能，对汽车底盘行驶系统的操控性和通过性有着至关重要的意义。但随着人们对车辆四驱功能使用频次的增加，主减速器的利用率也在提高，其故障率也不断增加。

汽车主减速器经长期使用，各部齿轮、花键、轴承、壳体等均会出现磨损、变形甚至损坏，使主减速器工作恶化，出现不正常的响声、发热、漏油等。接下来就汽车主减速器的检验和修理浅述如下。将主减速器清洗后，装到专用拆装架上分解。先松开差速器轴承盖紧固螺栓，取下差速器轴承盖及调整螺母，在拆轴承盖之前对正标记，拆下后分别将左右调整螺母和轴承外圆等做上标记，将差速器连同圆柱从动齿轮一起从主减速器壳中取出，用轴承拉器拉出差速器轴承内圈。

主减速器将输入转矩首先通过主动锥齿轮传递给从动锥齿轮，实现减速增扭的作用，再经过差速器将动力合理分配给左、右半轴，最后传到车轮，产生驱动力。其在传递力矩过程中既要实现系统功能，又要保证一定的 NVH 性能，以保证人们既感受到汽车操控性能，又感受到汽车良好的舒适性。汽车主减速器在工作过程中可能产生的常见故障有四类：损坏、噪音、过热和漏油。

- 汽车减速器故障是比较复杂的系统问题，既涉及各个零部件的加工精度，又需要在装配过程中进行分别控制，实际故障产生原因可能发生在某个环节，也可能是多个环节均存在问题。为有效避免主减速器常见故障发生，需要在产品精度设计、制造、装配、维修等多个环节进行预防、控制。

- 答：汽车减速器性能分析：主减速器总成肖校原因分析，它是由于总成噪声的齿轮啮合误差引起；后桥传动系统振动，通过增加插口，减壳，轴承等安装刚度以及通过齿轮修行降低齿轮啮合力等。

- 答：现在汽车的减速器一般都很好，反应非常的及时，而且也不容易坏 ，维修的时候也特别方便，成本特别低。

- 答：要了解相关的数据，要了解汽车的基本构造，可以通过台架试验的方法进行判断和对比，还应该了解道路的通行状况。

答：减速器：1、降速同时提高输出扭矩，扭矩输出比例按电机输出乘减速比，但要注意不能超出减速机额定扭矩；2、减速同时降低了负载的惯量，惯量的减少为减速比的平方。减速器油的作用如下：

1、在齿轮传动中所起的主要作用是减轻滚珠轴承、球轴承、滚柱轴承、滚动轴承、滚针轴承等不同轴承及机械传动部件间的摩擦和磨损；

2、降低部件接触面之间的摩擦阻力，减少能源消耗，提高机器的传动效率，延长各部件的使用寿命，保证设备的正常运转；

- 3、在减速机中还可以起到吸振、冷却、降温、散热、防止生锈和降低噪声等作用。

##### 问：汽车的主减速器有什么功用？由什么构成？

答：主减速器在驱动桥内能够将转矩和转速改变的机构。基本功用是将来自变速器或者万向传动装置的转矩增大，同时降低转速并改变转矩的传递方向。

主减速器是在传动系中起降低转速，增大转矩作用的主要部件，当发动机纵置时还具有改变转矩旋转方向的作用。它是依靠齿数少的齿轮带齿数多的齿轮来实现减速的，采用圆锥齿轮传动则可以改变转矩旋转方向。将主减速器布置在动力向驱动轮分流之前的位置，有利于减小其前面的传动部件（如离合器、变速器、传动轴等）所传递的转矩，从而减小这些部件的尺寸和质量。

主减速器由一对或几对减速齿轮副构成。动力由主动齿轮输入经从动齿轮输出。

扩展资料

现代汽车的主减速器，广泛采用螺旋锥齿轮和双曲面齿轮。双曲面齿轮工作时，齿面间的压力和滑动较大，齿面油膜易被破坏，必须采用双曲面齿轮油润滑，绝不允许用普通齿轮油代替，否则将使齿面迅速擦伤和磨损，大大降低使用寿命。

在发动机横向布置汽车的驱动桥上，主减速器往往采用简单的斜齿圆柱齿轮；在发动机纵向布置汽车的驱动桥上，主减速器往往采用圆锥齿轮和准双曲面齿轮等型式。

- 参考资料来源：

- 答：汽车主减速器位于驱动桥内。驱动桥主要由桥壳、主减速器、差速器和半轴组成。主减速器的主要作用是将变速器输出的动力进一步降低转速，增大转矩，并改变旋转方向，然后传递给驱动轮，以获得足够的汽车牵引力和适当的车速。

答：主减速器的作用 就是减速增扭

- 构成就是 主动齿轮 从动齿轮 桥壳

答：降低转速、增加扭矩、且改变扭矩的传递方向以适应汽车的行驶方向。

- 外壳及内部齿轮构成。

##### 问：汽车上为什么要使用主减速器

答：汽车减速器是汽车传动系中减小转速、增大扭矩的主要部件。对发动机纵置的汽车来说，主减速器还利用锥齿轮传动以改变动力方向。

汽车正常行驶时，发动机的转速通常在2000至3000r/min左右，如果将这么高的转速只靠变速箱来降低下来，那么变速箱内齿轮的传动比则需很大，而齿轮的传动比越大，两齿轮的半径比也越大，换句话说，也就是变速箱的尺寸会越大。

另外，转速下降，而扭矩必然增加，也就加大了变速箱与变速箱后一级传动机构的传动负荷。所以，在动力向左右驱动轮分流的差速器之前设置一个主减速器，可使主减速器前面的传动部件如变速箱、分动器、万向传动装置等传递的扭矩减小，也可以使变速箱的尺寸、质量减小，操纵省力。

种类

按数目分

- 按参加减速传动的齿轮副数目分，可分为单级式主减速器和双级式主减速器。除了一些要求大传动比的中、重型车采用双级主减速器外，一般微、轻、中型车基本采用单级主减速器。

答：汽车正常行驶时，发动机的转速通常在2000至3000r/min左右，如果将这么高的转速只靠变速箱来降低下来，那么变速箱内齿轮的传动比则需很大，而齿轮的传动比越大，两齿轮的半径比也越大，换句话说，也就是变速箱的尺寸会越大。

- 另外，转速下降，而扭矩必然增加，也就加大了变速箱与变速箱后一级传动机构的传动负荷。所以，在动力向左右驱动轮分流的差速器之前设置一个主减速器，可使主减速器前面的传动部件如变速箱、分动器、万向传动装置等传递的扭矩减小，也可以使变速箱的尺寸、质量减小，操纵省力。

答：主减速器的存在有两个作用，第一是改变动力传输的方向，第二是作为变速器的延伸为各个档位提供一个共同的传动比。

- 变速器的输出是一个绕纵轴转动的力矩，而车轮必须绕车辆的横轴转动，这就需要有一个装置来改变动力的传输方向。之所以叫主减速器，就是因为不管变速器在什么档位上，这个装置的传动比都是总传动比的一个因子。有了这个传动比，可以有效的降低对变速器的减速能力的要求，这样设计的好处是可以有效减小变速器的尺寸，使车辆的总布置更加合理。

- 答：汽车主减速器最主要的作用，就是减速增扭。我们知道发动机的输出功率是一定的，根据功率的计算公式W=M*v（功率=扭矩*速度），当通过主减速器将传动速度降下来以后，能获得比较高的输出扭矩，从而得到较大的驱动力。此外，汽车主减速器还有改变动力输出方向、实现左右车轮差速或中后桥的差速功能。

本文来源: https://www.46lw.cn/article/1190f4dd46df8785ce98e031.html