# CDMA 1X的演进与技术特点

### 一、CDMA 1X的演进与技术特征（论文文献综述）

姜宝峰[1]（2013）在《CDMA 1X及EVDO网络的优化分析研究》文中认为2008年，在工信部的指导下，中国的通信行业完成了第二次重组。中国电信作资1100亿元人民币，成功收购了原中国联通的CDMA移动通信网络及其在网用户。从此，中国电信拥有了属于自己第一张移动通信经营牌照。从收购初期的将近3000万用户，历时五年的苦心经营到目前的将近1.5亿用户，中国电信走过一条不平凡的发展之路。之所以取得这样喜人的成绩，与大规模的资金投入及设备的更新是分不开的。同时网络优化也起到了至关重要的作用。在市场运营成本压力之大的前提下，如何在有限的资金里解决更大的问题，使移动通信网络更加稳定，给用户带来更好的使用感知是每一个中国电信管理者都必思考的问题。本文从以下几点进行论证CDMA1X及EVDO网络的优化。1、通过CDMA技术发展及其经历技术革新的过程做为研究基础，概述CDMA发展历程。2、对CDMA1X网络系统结构、相关接口类型和相关重要的网元进行了介绍。对1X话务中的掉话率及误帧率，数据业务的承载量，数据传输，资源的利用等相关的数据业务进行分析研究，找出了能够影响系统性能的关键点。同时提出优化建议利用现有设备对系统网络进行优化。本文阐明1X网络优化的重要性，重点是对PN码优化策略、邻区间的优化策略及其EVDO优化等进行优化分析研究。3、对优化方案进行实施，在实际应用中校准方案，本文通过系统工程的实际例子，分析研究了实际系统工程中能够影响网络性能的原因。同时，通过测试对功率的收发、导频的污染、拥塞、载干比等情况进行了系统优化。后面根据系统优化的结论，有针对性的集中1X语音业务量的片区间网络，研究在系统优化过程中关键参数对系统网络的相关影响。另外，本文中对系统网络的跨频指配、载频扩容、限制数据速率、DO过载时参数的修改等技术手段，在实操中进行技术优化，提升本论文研究课题的准确应用，通过实际操作的结果说明本文的优化方案是可以提高系统稳定性，优化现有系统，提升服务质量。本篇论文详细说明，中国电信CDMA移动通信网络技术的发展历程，和在日常运营中网络优化的重要性及优化后带来实际的效果及收益。分析现行运行状态，在保持现有系统设备标准上最大程度优化系统性能，满足更高、更广的用户需求。

喻文学[2]（2009）在《CDMA 1xEV-DO无线网规划和建设》文中进行了进一步梳理中国电信接手CDMA网络后,除了保证现有网络的稳定性以不影响终端用户的体验,持续发展CDMA1X的语音容量扩容外,尽早筹划、启动cdma20001x（下称1x）网络向3G的cdma20001xEV-DO（下称EV-DO）的平滑演进是抢占市场先机、赢得差异化服务优势的技术保障;还可以充分发挥全业务运营的优势,进一步引入IMS网络以实现固网及移动的融合业务,吸引用户。无论从建设速度上或是投资效益上都具有其他制式所无法比拟的优势。

许锐[3]（2009）在《我国3G无线系统标准巡礼》文中研究表明回顾我国通信标准化组织（CCSA）第三代移动通信3种制式无线系统标准的编制历程、成果,分析其适用性。

张双林[4]（2009）在《CDMA2000分组网数据安全机制分析与VPN配置优化》文中进行了进一步梳理对第三代移动通信（3G）的发展研究是目前我国乃至全世界通信领域的热门课题,未来3G网络的运营将对我国经济产生深远影响。手机用户不仅希望移动通信网络能提供单纯的话音和短信服务,还希望能通过手机获得丰富多彩的数据应用,同时很多企业客户都需要通过移动网络来实现企业广域网应用。研究CDMA2000 1X的分组数据网对我国在将来更好地运营3G网络有着实际的应用意义,也将对中国联通未来3G业务的发展打下良好的基础。本文从分析CDMA核心网的相关技术,包括分组域中的Simple IP和Mobile IP的组网方案出发,进行了关于分组数据网的数据安全和应用的分析,并根据在福建联通现网中的实际工作经验,提出关于分组网R-P接口层GRE VPN、用户专线接入L2TP VPN配置优化,提高了全省CDMA分组网的数据业务服务水平,提高用户满意度和忠诚度和ARPU收入。本文还对CDMA分组网总部与省分之间的MPLS VPN核心承载网的网络结构和组网模式进行了分析,提出了VPN安全交换中心的跨VPN优化方案,该方案在福建联通MPLS DCN中得到了很好的应用和实现。

李兵,梁鹏,戴苓,金昶[5]（2008）在《CDMA 1X分组域内容计费实现方案探讨》文中研究表明随着数据业务的快速发展,业务种类越来越丰富。文章基于对CDMA 1X分组网现状及3GPP2计费方式的介绍,详细描述了内容计费的优势和实现方式,提出了现网实现内容计费的改造方案及实施要点。

陈如明[6]（2008）在《GoTa自主创新助力奥运扬帆》文中研究说明文章首先归纳了GoTa的主要特点及优势;然后介绍了GoTa技术和产品发展情况,及GoTa在国内外市场应用情况;最后介绍了GoTa为2008青岛奥帆赛提供整体赛事的专业集群调度指挥和保障情况。

刘亚尼[7]（2008）在《四川联通攀枝花分公司西区CDMA网基站建设方案设计与实施》文中提出本文在认真学习和研究CDMA网络技术体制和核心技术特点的基础上,提出了攀枝花市西区CDMA移动通信网基站的建设方案并实施。本文的重点是提出了一套CDMA基站的建设方案,并且详细阐述了攀枝花联通分公司西区CDMA网基站工程的建设情况。论文首先提出了建设项目需求,并对西区的实际情况做出了调查,并详细介绍和分析了无线网络基本指标和设计基础数据、建设目标和要求,详细给出了基站设置方案和工程实施方案。本论文对设计的方案进行了理论模拟预测和分析,证明了该方案的可行性,还对基站系统对代码和工作频率进行了详细的设计,确保基站系统能容入联通CDMA网络系统中,并发挥其作用。同时论文还对基站的设备选型和天线进行了设计。由此形成一个完善的CDMA网络基站建设的解决方案。论文最后对实际工程建设中所出现的实际问题进行了分析,并提出了具体解决办法,解决了工程中的实际问题。本文作为一个地区的基站系统建设方案和工程实施,为其他类似工程建设项目提供了帮助和借鉴。

潘雅洁[8]（2007）在《江西联通CDMA 1X分组域研究与实践》文中指出CDMA 1X是移动通信向3G演进的一个重要方向，3G系统主要由电路域（CS）、分组域（PS）、IMS域组成，分组域是实现诸多3G数据业务的基础平台，因此对分组域的研究十分重要。江西联通作为江西移动通信市场的主力军之一，为了提供先进而富有竞争力的业务，在CDMA网络建设分组域系统以实现移动数据业务是十分必要的，也是及时的。本项目充分考虑联通总部的总体技术规范要求和江西联通CDMA网络、ATM承载网络的实际情况，对R-P、PI接口、PDSN、PCF的IP地址进行了科学的规划，在解决最重要的安全问题上充分运用备份、地址隔离与转换、防火墙的先进技术和设备进行部署，以期提供一个成熟完善的电信级CDMA 1X分组网络给用户。在实现业务上主要实现了互联网业务、基于WAD／Brew／JAVA的应用业务、多媒体通信业务等业务、并以金融行业无线POS业务为例进行说明。本论文主要就CDMA 1X分组域的组成和功能进行理论分析与工程实现；主要从CDMA 1X系统组成、CDMA 1X分组域原理、江西联通CDMA 1X分组系统工程实现以及向3G演进和改进等方面进行论述。本人全程参加了该项目从立项到网络规划设计等环节，并具体指导了相关单位进行工程实施、测试、系统开通等工作。本文针对目前热点的分组域技术进行研究，并在中国联通江西分公司的CDMA移动通信网络上实现了基于简单IP业务的分组域，已经取得了实际应用，企业已经在此平台上实现了联通无限、掌中宽带等业务。

卜莉[9]（2007）在《供水信息系统研究与开发》文中提出随着无线通信、互联网、数据库和分布式计算技术的发展,无线计算技术应运而生。基于无线传输网络技术,包括数据采集、计算、通讯和管理几个要素的企业无线计算将改变人们的生活方式和工作方式。通过若干个数据采集终端对企业作业点的信息进行快速、准确、便捷的采集、计算,并通过无线传输方式实时或定期地发送给后台服务器进行处理,极大地提高了企业生产力,增强了企业的竞争能力。本文通过对城市供水工艺流程以及在此过程中信息收集与管理业务的分析,设计并实现了一个基于CDMA无线网络的供水信息系统。论文首先介绍了课题的研究背景和供水信息管理的现状;接着在分析城市供水工艺流程的基础上,提出了一个基于CDMA的供水信息系统组成结构,并介绍了系统参考模型、网络结构及所涉及的相关技术;然后分析了目前几种常用的无线通信技术（如GSM、GPRS、CDMA）的优缺点及适用场合,重点分析了CDMA1X网络的工作原理,提出了基于CDMA1X的供水信息系统传输网络结构及数据传输的实现方法;接着,介绍了供水信息系统参考模型所涉及的SOA、Web服务、中间件技术,基于这些技术,提出了一个基于Web服务的分层无线计算软件模型,并着重介绍了通信服务中间件层的结构、Web服务安全模型及QoS实现方法;最后,在上述理论研究基础上,开发实现了一个供水信息系统。

“下一代通信技术和计算机技术对广播电视发展的影响”项目组,吴伟陵[10]（2007）在《下一代通信技术的发展趋势》文中研究指明

### 二、CDMA 1X的演进与技术特征（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、CDMA 1X的演进与技术特征（论文提纲范文）

#### （1）CDMA 1X及EVDO网络的优化分析研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 分析研究背景

1.2 国外 CDMA 技术发展

1.3 国内 CDMA 技术发展

1.4 本文研究内容

第二章 CDMA 系统及网络优化方案

2.1 CDMA 1X 系统指标

2.2 CDMA 1X 系统结构

2.3 CDMA 1X 系统网元

2.4 CDMA 1X 系统网络接口

2.5 CDMA 1X 系统重要技术

2.5.1 1X 功率的控制

2.5.2 1X 系统的切换

2.6 网络优化重要性

2.7 1X 网络优化方案

2.7.1 PN 码优化策略

2.7.2 邻区之间的优化策略

2.7.3 核查关键参数

2.7.4 对于硬件故障发生的处理

2.8 DO 网络优化方案

第三章 实施 CDMA 网络优化方案

3.1 概述

3.2 实施 1X 优化

3.2.1 提高邻区间效率优化

3.2.2 邻区覆盖研究

3.2.2.1 名词说明

3.2.2.2 原理阐述

3.2.3 邻区优化效果对比

3.3 实施 DO 网络优化

3.3.1 小流量负荷控制优化策略

3.3.2 小流量负荷控制前后对比

第四章 结论

参考文献

#### （2）CDMA 1xEV-DO无线网规划和建设（论文提纲范文）

1 EV-DO无线网络规划特点

1.1 EV-DO和CDMA 1X网络规划的相似点

1.2 EV-DO和CDMA 1X网络规划的差异

2 EV-DO无线网络规划和建设策略

2.1 频率规划

2.2 现有网络数据分析

2.3 无线网络覆盖及基站设置

2.4 无线网络容量及基站配置

(1) 业务模型

(2）网络载扇数量配置

(3) BTS到BSC之间的传输资源需求

(4) PN规划和邻区配置

2.5 EV-DO组网方案

(1）升级方式

(2）叠加方式

3 EV-DO Rev.A部署建议：大覆盖，分阶段实施，逐步引入3G亮点业务

4 结束语

#### （3）我国3G无线系统标准巡礼（论文提纲范文）

引言

1 CDMA2000系列

1.1 800 MHz CDMA2000 HRPD (第一阶段) 行业参考性标准 (2004)

1.2 2 GHz CDMA2000 1X、HRPD行业推荐性标准 (2007)

1.3 800 MHz CDMA2000 HRPD (第二阶段) 行业参考性标准 (2008)

1.4 2009年行业标准计划及编制需求

2 WCDMA系列

2.1 2GHz WCDMA (第一阶段) 行业推荐性标准 (2007)

2.2 2GHz WCDMA终端、网管推荐性标准 (2008)

2.3 2009年行业标准计划及编制需求

3 TD-SCDMA系列

3.1 系统设备和接口相关

3.2 业务与应用功能相关

3.3 网管和安全相关

3.4 2009年行业标准计划

3.4.1 系统设备与接口方面

3.4.2 网管、安全方面

3.4.3 业务与应用方面

4 我国现阶段3G无线网标准编制特点和趋势

4.1 网元设备标准趋向完善

4.2 各技术体制标准的系统化

4.3 注重业内协调和可持续发展

5 结语

#### （4）CDMA2000分组网数据安全机制分析与VPN配置优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 选题背景及来源

1.1.1 选题背景

1.1.2 选题来源

1.2 课题研究的目的和意义

1.3 研究方法

第2章 CDMA2000 核心网简要分析

2.1 CDMA2000 的基础简介

2.1.1 CDMA2000 分组网

2.1.2 CDMA2000 1X 接口

2.1.3 Simple IP 与Mobile IP 的组网方案

2.2 分组网业务的网络拓扑

2.2.1 CDMA1x 网络整体参考模型

2.2.2 Simple IP 网络结构

2.2.3 Mobile IP 网络结构

2.3 CDMA 核心网

2.4 分组域应用层

2.4.1 PKI 的组成

2.5 本章小结

第3章 分组网数据安全及应用

3.1 分组网数据安全原则和目标

3.1.1 数据安全原则

3.1.2 安全目标

3.2 3G 的安全体系结构概述

3.3 3GPP 中MS 相关安全算法

3.4 分组域核心网

3.4.1 分组网认证

3.4.2 分组网加密

3.5 分组网的RADIUS 协议

3.6 CDMA 分组网中WAP 应用

3.6.1 中国联通WAP 业务网络框架

3.6.2 WAP 安全模型

3.6.3 现有WAP 协议版本的安全性分析

3.7 本章小结

第4章 分组网R-P 接口GRE VPN 配置优化

4.1 福建联通CDMA2000 分组网结构

4.2 优化背景

4.3 分析测试

4.3.1 分组域RP 接口结构及协议封装图

4.3.2 PPP 协议采用的AHDLC 帧格式

4.3.3 核心网R-P 接口中GRE 隧道中的帧格式

4.3.4 分组网数据速率差异分析

4.4 分组网配置优化，提升数据业务服务水平

4.4.1 优化方案

4.4.2 测试验证

4.4.3 结果分析

4.5 本章小结

第5章 分组网L2TP 专线VPDN 业务安全分析和优化

5.1 L2TP 专线VPDN 业务方式简介

5.2 网络安全现状

5.3 省际漫游用户L2TP VPN 配置优化

5.4 PDSN 设备侧关于L2TP VPN 的配置优化

5.5 L2TP VPN 配置优化结果

5.6 本章小结

第6章 分组网中的MPLS VPN 优化

6.1 MPLS VPN 简介

6.1.1 MPLS 概述

6.1.2 MPLS VPN 技术应用

6.2 CDMA 分组域核心网MPLS VPN 的现状应用

6.2.1 分组域核心网的MPLS VPN 方案

6.2.2 用户数据流向

6.3 分组网MPLS VPN 优化及交换中心方案

6.3.1 当前分组网中MPLS VPN 方案的问题点

6.3.2 分组网的MPLS VPN 细化及交换中心的设置方案

6.4 VPN 安全交换中心的部署实现

6.4.1 福建联通DCN MPLS VPN 整合和VPN 安全交换中心部署

6.4.2 网络设备配置

6.5 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 论文工作总结

7.2 进一步的研究工作

参考文献

致谢

个人简历

#### （5）CDMA 1X分组域内容计费实现方案探讨（论文提纲范文）

1 内容计费的定义

2 内容计费提出的背景

3 内容计费的实现方案

3.1 网络现状

3.2 3GPP2定义的计费方式

3.3 内容计费需实现的功能

3.4 内容计费的原理

3.5 网络改造方案

3.6 网络改造的实施要点

4 结束语

#### （6）GoTa自主创新助力奥运扬帆（论文提纲范文）

编者按

1 TETRA、iDEN存在的问题及GoTa的主要优势

1.1 TETRA、iDEN存在的问题

1.2 GoTa的主要特点与优势

(1) 自主创新信道共享与快速接入技术

(2) 全球开放型系统架构

(3) 系统装备及市场定位灵活、务实

(4) 频谱利用率较高、容量较大及覆盖能力较强

(5) 高速数据传输的能力强

(6) 系统和终端价格便宜

(7) 安全性、保密性及可信度较好

(8) 标准开放性及互联互通性能较好

(9) 共网集群业务丰富

(10) 开放标准极有利于产业生态环境改善

(11) 前向演进与扩展能力坚挺稳健

2 GoTa系统的重要进展及对奥运应用新贡献

2.1 GoTa系统的重要进展

2.2 GoTa的市场应用

2.3 GoTa系统奥运应用新贡献

3 结束语

#### （7）四川联通攀枝花分公司西区CDMA网基站建设方案设计与实施（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 概述

1.1 CDMA 技术概述

1.2 CDMA1X 业务发展概述

1.3 本文的主要工作

第二章 项目需求分析

2.1 项目简介

2.1.1 攀枝花西区概况

2.1.2 项目设计范围

2.1.3 工程建设规模

2.1.4 主要工程量

2.2 无线网络现状

2.2.1 无线网络规模现状

2.2.2 现有CDMA 网络路测分析

2.2.3 现有CDMA 网络覆盖情况分析

2.2.4 现有CDMA 网络无线话务分析

2.3 OMC－R 统计

2.4 现有CDMA 网主要缺陷及解决办法

第三章 无线网络建设方案

3.1 无线网络基本指标与设计基础数据

3.1.1 传输质量

3.1.2 接续质量

3.1.3 软切换参数

3.1.4 话务模型取定

3.1.5 数据模型取定

3.1.6 其他系统参数取定

3.1.7 不同环境下反向链路预算

3.2 无线网络组成

3.3 无线网络建设目标

3.3.1 整体建设策略

3.3.2 无线覆盖目标

3.3.3 扩大CDMA1X 覆盖区域

3.3.4 满足话务量的需要

3.3.5 质量目标

3.3.6 成本目标

3.4 本期工程无线组网方案

3.5 基站设置

3.5.1 基站设置原则

3.5.2 基站设置方案

3.5.3 基站容量配置

3.5.4 基站站型配置及选择

3.5.5 原有基站的扩容及调整

3.5.6 边界基站设置

第四章 无线覆盖区模拟预测

4.1 模型校正

4.2 基础数据导入

4.3 功率分配

4.4 预测效果分析

4.4.1 前向链路覆盖分析

4.4.2 反向链路覆盖分析

4.4.3 软切换区分析

4.4.4 导频Ec/lo 分布分析

4.4.5 导频污染分布分析

4.4.6 数据业务反向覆盖分析

4.4.7 “点线面”覆盖率分析

第五章 基站系统代码设计和工作频率

5.1 基站的编码计划

5.1.1 系统识别码（SID）和网络识别码（NID）

5.1.2 登记区识别码（REG_ZONE）

5.1.3 基站识别码（BSID）

5.1.4 分组区域识别码（PZID）

5.2 PN 码偏置规划

5.3 基站控制器BSC 与分组控制功能PCF 的设置

5.3.1 BSC 及PCF 设置原则

5.3.2 现有BSC/PCF 设置

5.3.3 本工程BSC 设置

5.3.4 本工程PCF 设置

5.4 基站集中操作维护中心（OMC-R）

5.5 接口、信令及局间软切换

5.6 基站同步

5.7 工作频段与干扰协调

5.7.1 工作频段

5.7.2 频率使用计划

5.7.3 干扰协调

第六章 基站的设备选型及天线设计

6.1 设备选型

6.2 本期工程选用设备性能

6.3 设备的主要技术指标

6.3.1 频率范围

6.3.2 基站设备性能

6.3.3 BSC/PCF 设备

6.4 设备的升级

6.5 微基站设备选型

6.5.1 微基站的特点

6.5.2 微基站的性能参数

6.5.3 本工程微基站设置

6.6 射频拉远设备选型

6.6.1 射频拉远的特点

6.6.2 射频拉远的性能参数

6.6.3 本工程射频拉远站设置

6.7 基站机房设备平面布置及其土建工艺要求

6.7.1 基站机房设备平面布置

6.7.2 基站机房走线架布置

6.7.3 基站机房土建工艺要求

6.8 基站天馈线选择及安装工艺要求

6.8.1 天线的选取

6.8.2 馈线选取

6.8.3 基站天线安装参数

6.8.4 全向天线的安装

6.9 基站的中继传输

6.10 基站设备供电

6.11 基站放雷接地要求

6.12 电磁兼容与环境保护

6.12.1 电磁辐射保护

6.12.2 节能

6.12.3 劳动保护

第七章 系统测试及修正

7.1 系统测试的原理及方法

7.2 系统测试步骤及测试结果分析

7.2.1 系统测试步骤

7.2.2 系统测试结果分析

第八章 结束语

致谢

参考文献

#### （8）江西联通CDMA 1X分组域研究与实践（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 项目背景

1.2 论文主要工作

第二章 CDMA 1X系统介绍

2.1 系统组成

2.2 各部分主要功能

2.3 IP技术介绍

2.3.1 TCP/IP技术模型

2.3.2 TCP/IP协议组成

第三章 CDMA 1X分组域原理

3.1 1X分组域网络结构及功能

3.1.1 CDMA 1X分组数据网的基本功能

3.1.2 简单 IP的网络结构

3.1.3 移动 IP的网络结构

3.2 协议参考模型

3.2.1 RADIUS协议简介

3.2.2 R-P接口(A10/A11接口)的协议分层

3.2.3 移动 IP协议的应用

3.2.4 通用路由封装(GRE)协议的应用

3.3 简单 IP和移动 IP业务

3.3.1 简单 IP业务功能

3.3.2 移动 IP业务功能

第四章 CDMA 1X分组域实现

4.1 项目实施前的 CDMA网络情况

4.1.1 交换核心网络

4.1.2 无线网络

4.1.3 ATM传输网络

4.2 分组域话务模型

4.2.1 业务需求与流程

4.2.2 业务模型和设备计算参数

4.3 工程规模介绍

4.3.1 设备配置规模

4.3.2 本工程项目合同设备配置

4.4 系统实现

4.4.1 网络组织

4.4.2 联通总部 1X分组网系统规划原则

4.4.3 江西联通 1X分组网系统规划与设置方案

4.4.4 设备硬件与软件实现

4.4.5 网络安全与 IP地址分配

4.5 业务提供

4.5.1 江西分组域项目可提供的业务说明

第五章 CDMA 1X分组域升级演进与3G

5.1 CDMA 1x EV-DO的技术特点

5.2 CDMA 1x 分组域演进方案

第六章 总结

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （9）供水信息系统研究与开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 前言

1.1 课题研究背景与意义

1.2 供水信息系统现状

1.3 论文主要工作与结构

2 供水信息系统总体结构

2.1 城市供水流程概述

2.2 供水信息系统组成结构

2.3 相关技术

2.4 本章小结

3 基于 CDMA 的数据传输技术

3.1 几种无线通信技术

3.2 CDMA1X 的原理与特点

3.3 系统通信功能实现

3.4 网络接入方案测试

3.5 本章小结

4 基于中间件技术的供水信息系统软件模型

4.1 相关技术介绍

4.2 基于中间件技术的系统模型

4.3 Web 服务安全技术

4.4 Web 服务QoS 问题

4.5 本章小结

5 系统设计与实现

5.1 系统开发环境与技术

5.2 系统分析与设计

5.3 系统实现

5.4 系统关键问题实现

5.5 本章小结

6 总结与展望

致谢

参考文献

在校学习期间所发表的论文

#### （10）下一代通信技术的发展趋势（论文提纲范文）

3 下一代通信中的关键技术

3.1 物理层关键技术

3.1.1 信源压缩编码

3.1.2 传输技术

3.1.3 加密认证技术

3.2 下一代网络技术

3.2.1 NGN的描述与定义

3.2.2 NGN的主要特色与框架结构

3.2.3 IP电信网的关键技术

3.3 下一代移动通信发展及关键技术

3.3.1 3G发展现状

3.3.2 3G技术演变及发展

◇2G、2.5G技术

◇小灵通技术 (PHS)

◇无线局域网 (WLAN)

◇超3G (BEYOND 3G)

3.3.3 3G业务模式

3.3.4 下一代移动通信采用的关键技术

◇空时处理技术

◇软件无线电

◇OFDM

◇高速下行分组接入技术

◇多用户检测

◇M-QAM

◇IP技术

3.4 宽带无线、3G演进与NGN

3.5 全IP的涵义

3.6 家庭联网与社区宽带网

3.6.1 家庭信息化与家庭网络

3.6.2 社区智能化与社区宽带网

### 四、CDMA 1X的演进与技术特征（论文参考文献）

- [1]CDMA 1X及EVDO网络的优化分析研究[D]. 姜宝峰. 吉林大学, 2013(04)

- [2]CDMA 1xEV-DO无线网规划和建设[J]. 喻文学. 通信与信息技术, 2009(02)

- [3]我国3G无线系统标准巡礼[J]. 许锐. 信息通信技术, 2009(01)

- [4]CDMA2000分组网数据安全机制分析与VPN配置优化[D]. 张双林. 清华大学, 2009(03)

- [5]CDMA 1X分组域内容计费实现方案探讨[J]. 李兵,梁鹏,戴苓,金昶. 移动通信, 2008(21)

- [6]GoTa自主创新助力奥运扬帆[J]. 陈如明. 移动通信, 2008(20)

- [7]四川联通攀枝花分公司西区CDMA网基站建设方案设计与实施[D]. 刘亚尼. 电子科技大学, 2008(04)

- [8]江西联通CDMA 1X分组域研究与实践[D]. 潘雅洁. 北京邮电大学, 2007(05)

- [9]供水信息系统研究与开发[D]. 卜莉. 西安理工大学, 2007(02)

- [10]下一代通信技术的发展趋势[J]. “下一代通信技术和计算机技术对广播电视发展的影响”项目组,吴伟陵. 中国有线电视, 2007(Z1)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/3f8cf0e7985bdd439293a3a3.html