# 钢中气体论文总结

##### 问：炼钢专业毕业论文 加急！！！

- 答：中国知网上面太多了你这个类型的，有条件的话从你们学校的电子阅览室下载，是免费的

- 答：好宽的范围，就只讲转炉炼钢的发展也不止5000字啊

##### 问：耐热钢论文

- 答：到万方这类论文数据库找，那里论文多，且质量高。自己懒得去找的话，可以去淘宝的《翰林书店》店铺看看，店主应该能帮你下载到这论文的

##### 问：钢铁中的气体元素损失因素

- 答：钢铁中的气体元素一般都是有害气体，含量越低越好。钢铁中主要的气体元素为氮和氢，最主要是在炼钢的时候去除他们，如果在成品钢铁内部主要是靠热处理或者时效效应使之缓慢扩散。酸洗时过酸洗会造成局部氢元素聚集，造成“氢脆”使材料断裂。

##### 问：关于冶金的 炉外精炼技术降低钢水中气体含量

答：从目前国内冶金行业惯用的精炼去气装备来分,大致有LF炉,VD/VOD,RH,CAS.一般的方法是通过包底吹氩气,气泡在上浮的过程中形成某些气体的真空室,从而在上浮的过程中带走钢中的气体;VD/VOD及RH则是通过降低环境中的气体含量,迫使钢中气体逸出,从而达到降低钢中气体浓度的目的。一般情况下都需要把氩气作为载体或动力。至于处理的具体过程，有相应的钢种，相应的工艺规程，也有相应的检测手段和目标值，主要针对钢中的氮氢氧来说的。

- 看了楼上的回答,我再补充几点,目前我国冶金行业冶炼品种要求比较高的大概有轴承钢,油井管,帘线钢.一般情况要求钢中H小于2ppm,O低于12ppm,N低于50ppm.如今随着工艺和装备的跟进，对原材料诸如水份的要求已经远不如二十年前炼钢那样严格了，毕竟有质量补进措施

答：炉外精炼降低钢液气体含量，上述措施都需要，还要求加强铁合金烘烤，保证原材料及石灰等辅料干燥！

钢包软吹氩，在钢包底部安装1至两个透气砖，通过氩气搅拌达到均匀钢液温度成分的作用，个别对N有特殊要求的钢可以采用氮气搅拌。

真空脱气时控制合适氩气流量，抽气结束基本控制H在1.0ppm左右

- 然后弱搅拌一段时间，要求严的钢种弱搅拌时间较长，经镇静后温度、成分合适即可吊转至浇注工位进行铸锭操作。

- 答：我在国企世界500强钢厂上班，吹氩上机浇注，要求软吹就是小氩吹大于30分钟，切不准加热条成分

##### 问：影响气体在钢中溶解度的因素有哪些

- 答：气体在金属中的溶解度主要与温度、气体压力及金属成分有关。(1) 温度的影响主要看气体在金属中的溶解反应是吸热还是放热。氢、氮在钢中的溶解反 应均为吸热，因此温度升高可大大地提高它们在钢中的溶解度。特别是当发生晶型转变或由固态变液态时，氢、氮的溶解度都会发生明显变化。且氢、氮在 y-Fe中的溶解度大于它们在crFe及心Fe中的溶解度。(2) 气体分压力的影响双原子气体在金属中的溶解度与气体分压力的平方根成正比。氢、氮均为 双原子气体，它们在钢液中的溶解度与它们的气相分压力的平方根呈直线关 系。因此，在钢的熔炼、浇注过程中都必须设法降低有害气体的分压力，这样 可有效地降低气体在金属中的溶解度。(3)合金成分对溶解度的影响在多元素合金中，合金成分也影响气体的溶解度。在铁液中、硅含量的增加而减少，随含锰量的增加而增大，因此，铸铁 比铸钢的吸气能力小。

本文来源: https://www.46lw.cn/article/4b582d068d7b981ede7a3a26.html