# 多单元烟包纸变形模切解决方案

### 一、多联烟包纸张变形模切解决方案（论文文献综述）

张雨豪[1]（2018）在《烟包镀铝纸变形控制方法研究》文中提出目前,各烟包印刷企业在生产流程中普遍存在纸张变形的情况,镀铝纸作为烟包生产的一种重要材料,由于两面性结构特点,更加容易发生变形。镀铝纸在烟包生产流程中的变形会导致套印不准、无法上机、卷曲翘脚等问题,从而造成大量浪费。因此,研究镀铝纸变形影响因素,提出镀铝纸变形控制方法,对于烟草包装生产显得尤为迫切和必要。本文首先分析了镀铝纸变形影响因素,得出含水量的变化是造成变形的首要因素,而镀铝纸含水量主要与其所处的环境温湿度有关,因此本文通过对镀铝纸含水量以及环境温湿度的控制,解决镀铝纸变形问题。通过对不同含水量下的镀铝纸平整度进行拟合,得到镀铝纸标准含水量为7.12%,即镀铝纸处于此含水量时没有发生变形,印刷适性最佳。基于此标准计算出各含水量下镀铝纸横纵向尺寸变形率,并对其进行拟合,得到镀铝纸含水量-变形率模型,得出镀铝纸横纵向变形率随着含水量的增大而增大,且横向变形率约为纵向变形率的3～10倍。将生产允许变形率范围代入镀铝纸含水量-变形率模型,得出镀铝纸含水量控制范围,为[6.95%,7.31%]。在上述研究的基础上,本文进一步研究了环境温湿度对镀铝纸平衡含水量的影响。通过测量不同环境温湿度下的镀铝纸平衡含水量,发现在同一环境温度下,镀铝纸的平衡含水量随着环境相对湿度的升高而增大,且在较低湿度（40%～60%）下平衡含水量变化相对平缓,在较高湿度（60%～80%）下平衡含水量变化较快;在同一环境相对湿度下,镀铝纸的平衡含水量随着环境温度的升高而减小,且变化比较缓慢,可知镀铝纸平衡含水量受环境相对湿度影响较大,而受环境温度影响较小。同时发现,在同一环境温湿度条件下,脱湿过程的平衡含水量始终高于吸湿过程的平衡含水量,即纸张的滞后效应。将各温湿度条件下的平衡含水量数据进行多项式拟合,得出镀铝纸平衡含水量模型,根据此模型可准确地预测特定温湿度下的纸张平衡含水量,将镀铝纸含水量控制范围[6.95%,7.31%]代入此模型,得出镀铝纸环境温湿度控制范围,分别为温度控制范围[20.4412℃,26.2970℃]和湿度控制范围[53.886%,58.0422%]。本文还对烟包镀铝纸吸脱湿速率进行研究,将镀铝纸变形控制方法由环境温湿度控制回归到直接对含水量的监控,解决了环境温湿度控制方法的间接性和滞后性。通过实验和分析,确定了吸脱湿速率影响因素为平衡含水量差,并基于此建立吸脱湿速率模型。依据此模型,可以实现镀铝纸含水量实时监控以及变化趋势的预测,从而为镀铝纸在烟包生产中的变形控制提供一定的指导。

刘丰杰,潘成福[2]（2016）在《优化全清废模切工艺 提升质量与效率》文中进行了进一步梳理当前,传统制造企业人工成本越来越高,包装印刷企业也不例外。因此,及时推进技术创新、引进先进技术装备,已经成为包装印刷企业提质增效、降低人工成本的重要手段。对烟包印刷企业而言,适时配置全清废模切机,能够直接省去人工清废工序,有效降低人工成本,大幅提升生

张选生[3]（2005）在《从China Print 2005看印后加工技术及设备的进展》文中认为印品整饰技术及设备的进展从展会上可以看出,随着包装印刷的飞速发展,印品表面整饰技术及设备的发展明显快于书刊装订技术和设备的发展;印品表面整饰单机是我国该类设备的主要形式,因此,印品表面整饰单机的现状和发展具有重要

吴应斌[4]（2004）在《多联烟包纸张变形模切解决方案》文中提出 在多联烟包印刷过程中,由于经常受到客观因素的影响,导致印品纸张出现不同程度变形。这些纸张变形的印品在模切时,常常出现上机后模切位不对而重新制作模切版的问题。这给后加工模切成型带来很大的难度,大大降低成品合格率。可调活动模切版（见图1）则大大改

### 二、多联烟包纸张变形模切解决方案（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、多联烟包纸张变形模切解决方案（论文提纲范文）

#### （1）烟包镀铝纸变形控制方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究综述

1.2.1 纸张变形控制方法研究

1.2.2 吸湿速率模型研究

1.2.3 小结

1.3 研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线图

2 基本概念和理论

2.1 基本概念

2.1.1 烟包纸张的种类与特征

2.1.2 镀铝纸的组成结构与生产流程

2.1.3 纸张变形影响因素

2.1.4 纸张吸湿脱湿变形及变形机理

2.2 基本理论

2.2.1 滞后效应

2.2.2 相关性分析

2.2.3 曲面拟合

3 烟包镀铝纸含水量对其变形的影响研究

3.1 实验材料及设备

3.1.1 实验材料

3.1.2 实验设备

3.2 实验方案

3.2.1 实验步骤

3.2.2 数据处理方法

3.3 实验结果

3.3.1 烟包镀铝纸的含水量对其平整度的影响

3.3.2 烟包镀铝纸的含水量对其横纵向尺寸的影响

3.3.3 烟包镀铝纸含水量控制范围

3.4 本章小结

4 环境温湿度对烟包镀铝纸变形的影响研究

4.1 实验材料及设备

4.1.1 实验材料

4.1.2 实验设备

4.2 实验方案

4.2.1 实验步骤

4.2.2 数据处理方法

4.3 实验结果

4.3.1 环境湿度对烟包镀铝纸横纵向尺寸的影响

4.3.2 环境温湿度对烟包镀铝纸含水量的影响

4.3.3 烟包镀铝纸含水量模型

4.3.4 烟包镀铝纸环境温湿度控制范围

4.4 本章小结

5 烟包镀铝纸吸脱湿速率的研究

5.1 实验材料及设备

5.1.1 实验材料

5.1.2 实验设备

5.2 实验方案

5.2.1 实验步骤

5.2.2 数据处理方法

5.3 实验结果

5.3.1 烟包镀铝纸吸脱湿速率分析

5.3.2 烟包镀铝纸吸湿速率模型

5.3.3 烟包镀铝纸脱湿速率模型

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 论文总结

6.2 论文展望

参考文献

致谢

#### （2）优化全清废模切工艺 提升质量与效率（论文提纲范文）

模切工位

1.模切版的选用

2.连接点的设计

3.半成品的稳定性

清废工位

1.清废版材质和结构的选用

2.下清废针的应用

分盒工位

1.收纸不齐

(1)原因分析

(2)解决方案

2.产品刮碰

(1)原因分析

(2)解决方案

3.导向条易断裂

(1)原因分析

(2)解决方案

### 四、多联烟包纸张变形模切解决方案（论文参考文献）

- [1]烟包镀铝纸变形控制方法研究[D]. 张雨豪. 武汉大学, 2018(12)

- [2]优化全清废模切工艺 提升质量与效率[J]. 刘丰杰,潘成福. 印刷技术, 2016(04)

- [3]从China Print 2005看印后加工技术及设备的进展[J]. 张选生. 今日印刷, 2005(08)

- [4]多联烟包纸张变形模切解决方案[J]. 吴应斌. 印刷技术, 2004(02)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/717586969c36e27dc2550756.html