# 朗肯循环系统价格调研报告

##### 问：提高朗肯循环热效率的有效途径有哪些？

答：1、提高过热器出口蒸汽压力与温度。

2、降低排汽压力。

3、减少排烟、散热损失。

4、提高锅炉、汽轮机内效率（改进设计）。

扩展资料

在相同的蒸发温度与蒸发压力下，系统热效率随着冷凝压力的降低而增大。当冷凝压力由P降低为 P '时，平均毕枯放热温度随之降低，从而使得循环温差增大，从而使得系统热效率增大。同样地，不尺数饥能通过一味地陵返降低冷凝压力来获得更高的热效率。

这是因为工质饱和温度与饱和压力是一一对应的，降低冷凝压力势必会导致冷凝器中的饱和温度降低，而饱和温度需要高于环境温度，才能保证系统的正常运行；其次，为了防止管路产生负压、渗入杂质系统管路中的压力一般高于环境压力，确保系统稳定运行。

此外，冷凝压力的降低同样会使乏气的干度减小，所以应适当降低冷凝压力获得较高的热效率同时避免液滴冲击的产生。

- 参考资料来源：

##### 问：简述朗肯循环的工作过程?

答：朗肯循环的工作过程如下：

3-4过程：在水泵中水被压缩升压，过程中流经水泵的流量较大，水泵向周围的散热量折合到单位质量工质，可以忽略，因而3一4过程简化为可逆绝热压缩过程，即等熵压缩过程。

4-1过程：水在锅炉中被加热的过程备团数本来是在外部火焰与工质之间有较大温差的条件下进行的，而且不可避免地工质会有压力损失，是一个不可逆加热过程。

1-2过程：蒸汽在汽轮机中膨胀过程也因其流量大、散热量相对较小，当不考虑摩擦等不可逆因素时，简化为可逆绝热膨胀过程，即等熵膨胀过程。

2-3过程：蒸汽在冷凝器中被冷却成饱和水，同样将不可逆温差传热因素放于系统之外来考虑，简化为可逆定压冷却过程。因过程在饱和区内进行，此过程也是定温过程。

扩展资料：

朗肯循环目前在国内余热发电领域应用较为成熟，在水或瞎泥、冶金、钢铁等行业应用较为广泛，为我国节能减排事业做出了重要贡献。朗肯循环在国内的应用已经走向与卡琳娜动力循环的联合应用，实现了在不同烟温的优势互补。

在朗肯循环中，表征朗肯循环特性的循环特性参数分别为从蒸发器输出的过热蒸汽的状态所确定的蒸发压力和蒸发温度以及冷凝器中冷凝状态所确定的冷凝压力。

朗肯循环是卡诺循环的改进版。卡诺循环虽然是可逆循环，拥有最高的热效率，但它并不符合工程实际。如果将卡诺循环用于火电，利用水的相变确实可以实现定温吸放热，但两个绝热变温过程，在温熵图中是完全在汽液混合区的，也就是说汽轮机工作时要承受大量液滴的冲击，用于升压的循环泵也需要去压缩汽液混合物。

- 参仿首考资料：

##### 问：朗肯循环的四个过程是什么？

答：朗肯循环的四个过程：

3-4过程：水泵内的水被压缩升压，通过水泵的流量相对较大，因此水泵向周围散发的热量相当于单位质量的工质，可以忽略不计，因此将3-4过程简化为可逆绝热压缩过程，即等熵压缩过程。

4-1过程：锅炉加热的过程原本是在外火焰与工质温差较大的情况下进行的，工质的压力损失是不可避免的，是一个不可逆的山卜旅加热过程。

我们把它理想化为忽略工质的压力变化，把这个过程想象成无数个与工质温度相同、工质可逆传热的热源，即把传热的不可逆因素放在系统外，只聚焦在工质的一侧。这样，加热过程被理想化为恒压可逆吸热过程。

1-2过程：在不考虑摩擦等不可逆因素的情况下，汽轮机中的蒸汽膨胀过程由于其流量大，散逗凳热相对较小，简化为可逆绝热膨胀过程，即等熵膨胀过程。

- 2-3过程：蒸汽在中冷却成饱和水，系统外还考虑弊好了不可逆温差，简化为可逆恒压冷却过程。因为该过程是在饱和区进行的，所以也是恒温过程。

本文来源: https://www.46lw.cn/article/8620e18092eb12bf21f896f5.html