# 单位离子交换器终点控制方法

### 一、单元制离子交换器终点控制的方法（论文文献综述）

李睿[1]（2018）在《以污水处理厂尾水生产锅炉补给水的工艺设计与工程调试》文中研究指明华能伊春热电有限公司坐落于黑龙江省伊春市乌马河区,设置2台350 MW火力发电机组,同时负担着伊春主城区800万平方米的供热任务。补给水水源采用伊春市污水处理厂尾水,由于污水厂尾水水质差,常规电站锅炉补给水处理系统无法满足锅炉供水要求。本文针对伊春市污水处理厂尾水的水质特点,以及电站锅炉补给水需要达到的水质标准,研究适宜的处理方案,分阶段进行锅炉补给水处理系统的工程设计、设备安装及运行,探索处理成本合理、工艺比较简单、运行效果稳定的污水处理方案,解决用水大户热电厂的用水问题,减少地下水开采量,达到较好的经济效益和环境效益。本文在对市政污水处理厂尾水水质,以及电站锅炉运行所要求的补给水水质进行深入分析的基础上,提出了用“石灰法混凝沉淀-变孔隙滤池-浸没式超滤-两级反渗透膜-连续电去离子模块（Electro-de-ionization,简称EDI）”的主体工艺路线,并对其中的各主要设备进行分析计算,提出设备选型要求。在研究并确定工艺方案的基础上,完成了锅炉补给水处理系统工艺设计和设备设计。主要设计参数如下:预处理系统尾水1300 m3/h;除盐系统中,采用浸没式超滤对预处理出水进行深度除浊,浸没式超滤系统产水量416 m3/h;由于热网水补水采用一级反渗透生产的软化水,故增大一级反渗透产水量,设计值为292 m3/h;二级反渗透设计产水量为140 m3/h;最终EDI产出除盐水量126m3/h。经过了两个月的安装调试,预处理系统和除盐系统投入运行。在进水水质平均SS 22 mg/L,COD 25 mg/L的情况下,预处理系统产水水质维持在SS≤3mg/L,COD≤21 mg/L,浸没式超滤出水水质维持在浊度≤0.1 NTU,污染指数（Silting Density Index,简称SDI值）≤2,保证了反渗透的进水要求。调整一级反渗透清洗频次、药品种类,调整二级反渗透加药量,使反渗透系统稳定运行,产水电导率≤10μs/cm。调节EDI系统电源电压,适时进行电再生,使EDI产水电导率稳定≤0.1μs/cm,满足电站锅炉补给水的水质要求。经过计算,本工程的投运使得电厂取水费年节约1232万元。

王二忠[2]（2015）在《城市中水回用作火力发电厂生产用水试验研究》文中研究表明本论文针对城市中水水质含盐量高、有机物含量高、细菌含量高、菌种复杂、氨氮含量高、腐蚀性强等特点,开展了城市中水回用作火力发电厂生产用水试验研究,主要包括城市中水回用作循环水补水石灰混凝、阻垢、腐蚀防护、杀菌等问题试验研究,以及回用作锅炉补给水“高效过滤器-钠床-弱酸床-反渗透”处理系统工艺优化研究。取得的试验结果如下:在城市中水回用于循环水补水系统中,降低石灰含量至出水pH值9.5-10.0,控制聚铁在10-50mg/L,控制PAM含量在1.0-2.0mg/L,有利于石灰混凝处理;控制石灰出水硬度在5mmol/L以下,控制出水的碱度在1.2-2.0mmol/L,控制浊度在5NTU以下,有利于保证循环水系统安全运行。向石灰系统中投加一定量碳酸钠可以降低因来水碱度过低造成出水硬度;使用TP317L材质的循环水钢管符合《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2007）中对铜和不锈钢设备宜小于0.005mm/a的要求;由于亚硝化反应和硝化反应,其结垢倾向较小,以对循环水系统材质的腐蚀影响为主,对硝化反应较严重,造成循环水pH值较低的系统应考虑加碱处理;中水中的氨氮会与氧化性杀菌剂次氯酸钠等发生反应,而与二氧化氯不发生反应,在高氨氮中水回用时采用二氧化氯作为循环水系统氧化性杀菌剂,并与非氧化性杀菌剂交替投加,可取得较好的结果。对于城市中水回用作锅炉补给水,控制钠床进水硬度低于5mmol/L,控制再生液浓度在5%左右,控制置换排液硬度在3.0mmol/L以下,有利于钠床运行;控制进水硬严格在1mmol/L以下,控制碱度在1.2-2.0mmol/L,将有利于弱酸床运行;反渗透系统进水的要求很高:硬度要求近乎为0,固体悬浮物含量很低,进水铁离子含量很少,进水SDI应小于等于5;高pH值可以明显降低有机物和胶体对反渗透的影响,但过高的pH值如超出了反渗透膜的承受限度会对膜造成损伤;足够的浓水流量能够减缓有害物质在反渗透膜表面的沉积速度,增强运行的稳定性,减少化学清洗频率;使反渗透产水在合理范围内运行,过高的产水率会造成反渗透较快的污堵和压实。

马文君[3]（2015）在《中电投准东五彩湾电厂（2×660MW）项目可行性研究》文中提出开发建设准东五彩湾电厂（2×660MW）项目,不仅符合地方对于经济发展的需要,同样也符合国家对于能源安全方面战略的需要,同时还符合国家对于工业以及产业的相关政策以及发展的相关规划。该项目选用高参数、大容量、高效率、超节水的节能环保型机组,紧密结合周边煤炭资源,努力打造投入成本低、运行的效率较高、达到效益高收的坑口电厂。项目投产运营后,能够保证地方电力需求,带动地方经济以及社会得到长足的发展。本篇论文首先简要的介绍了项目可行性研究的背景和项目建设的意义,阐述了项目建设的意义；其次,通过可行性研究的理论依据说明研究项目的充分性。第三章对项目的电力市场进行了详细的分析,包括供电力系统现状、负荷预测以及电力电量平衡等方面。第四章阐述了项目的技术方案选取,介绍了项目建设条件、工程方案以及环保和节能方面的情况。第五章是项目的财务分析,包括工程建设投资估算,资金来源以及融资方案,最后以宏观的角度对项目投资的基础数据加以评价。通过分析表明,该项目经济及社会效益良好,能够达到预期,发展前景较大,能够顺利实施。

钟红生[4]（2013）在《电导比值监测阳床失效的研究与应用》文中进行了进一步梳理根据阳床运行时出水电导率与进水电导率的关系,探讨了采用电导率差值和比值来监测阳床失效的优劣,并通过调整在线电导率仪的运行与输出方式,实现了阳床运行终点的可靠判断。

杨万万[5]（2013）在《双膜工艺在燕化中水回用中的效能及故障对策研究》文中研究表明双膜+离子交换工艺是一种新型的水处理工艺，其主要特点是低成本、高效率、低耗环保，现已成为目前深度水处理的最佳通用方案。然而双膜法工艺在实际的运行管理中，暴露出一些问题，致使其中某段处理工序出现故障，给膜元件造成污染，导致去除效率降低，影响后序处理工艺，甚至降低膜元件的使用寿命。尤其是双膜法在中水回用的应用方面，因中水中污染物组分和浓度的差别，极易导致双膜工艺在中水回用应用中受污染而污堵，从而影响到产水率降低以及膜的不可逆污染等，给企业造成严重的经济损失。本课题研究了燕化企业双膜+离子交换工艺的效果。采用双膜+离子交换处理工艺较单一的离子交换处理工艺，离子交换系统进水水质得以优化，运行周期从原有单一工艺的20h延长到70h，减少了再生酸碱的消耗量，节约了新鲜水。同时由于采用双膜+离子交换工艺使得西区中水得以回收利用，每小时回收约280t/h，替代了约200t/h新鲜水的消耗量，从而在一定程度上缓解了燕化企业新鲜水用量紧张的问题，有效的降低了燕化企业炼油行业吨油新鲜水消耗；研究了燕化在使用双膜工艺应用中的故障及对策。针对近十年双膜工艺在中水回用中出现的各种情况进行总结归纳，从工艺优化和运行管理两个方面对超滤和反渗透系统的故障做出相应的对策研究，总结了常规的反渗透故障判断和通用处理方法，并针对性的从无机盐垢、微生物、颗粒杂质、有机物、金属氧化物、膜损坏六个方面分别进行了故障的分析判断和处理，以期达到双膜法在中水回用中的长期稳定运行；并重点对超滤膜和反渗透膜的化学清洗进行实验性研究，通过分析研究最终确定的超滤膜清洗方案和反渗透膜的清洗方案为分段清洗+倒膜清洗的方案，更有效的提高双膜工艺的运行周期；研究了双膜工艺在中水回用中的制约因素——反渗透浓水的处理。采用CAOT组合工艺处理反渗透浓水，其优点在于操作方便，不增加新的酸碱废水污染源，但其缺点是曝气时间长，COD的去除效果受催化剂的选型影响较大，去除率维持在30%左右；而碳纤维吸附工艺处理反渗透浓水的优点是COD的去除率不受水质变化影响，去除效果能到达60%，COD能降低到60mg/l，符合达标排放标准，但是其操作相对复杂，需要定期进行酸碱清洗，增加新的酸碱废水污染源，且蒸汽耗量较大，碳纤维脱吸效果不明显，导致后期去除效果仅仅15%左右，不能满足达标排放的标准。

杨卓[6]（2013）在《污水源热泵系统的热力分析及性能评价》文中研究说明面对能源短缺和环境持续恶化的现状,节能和环保已成为当今社会广泛关注的焦点问题,寻找新型清洁的可再生能源成为各国面临的重大课题。污水源热泵将城市污水中的低温热源利用起来,变废为宝,在实际工程中得到了推广和应用。大连星海湾污水源热泵系统是利用附近污水处理厂的污水作为热源,向星海湾商务区进行区域供暖供冷的热泵示范项目。在对该污水源热泵系统进行实地考察的基础上,本文通过建立热泵循环的热力计算模型,分析了污水源热泵机组的运行状况和其影响因素,并对热泵系统进行了性能评价。本文首先讨论了制冷剂的热力学性质计算方法,列举了所需要的方程关系式,从而得出制冷剂的热物性数据；在此基础上分析了热泵系统的热力学循环过程,得到热力循环计算时所需要的参数。以星海湾污水源热泵项目为背景,结合热泵站所处大连地区的水源和气象条件,对热泵供暖和供冷系统方案以及冬季和夏季的运行模式进行研究,并讨论了循环水进入换热器前的水处理方法,包括软化处理和化学加药处理。通过对水源热泵机组的主要设备进行性能分析,建立热泵机组的单元模型。并以热泵机组实际运行数据为准,进行热力循环计算,得到热泵性能系数COP。并分析了影响热泵机组运行的因素,包括水流量、水温、水质和供水稳定性。本文采用热泵性能系数COP与一次能源利用系数E作为热泵性能评价指标。热泵性能系数COP包括制热性能系数和制冷性能系数。并将污水源电动热泵与传统的供热锅炉进行比较,计算分析其一次能源利用系数。结果表明,热泵具有很大的节能潜力,能源使用价值很高。

徐芳[7]（2012）在《马头发电厂2×110MW机组供热改造项目经济性研究》文中指出热电联产是将热能和电能联合生产的一种高效能源生产方式。不仅能够节约能源还能保护环境,同时符合可持续发展的基本要求。本文针对热电联产的发展现状进行了调研,对欧盟、美国、日本和国内的热电联产产业进行比较,详细阐述供热改造的方式及优缺点,并对相关主要的经济指标进行了介绍。然后根据马头发电厂2×110MW机组运行情况制定合理的改造方案,并对其进行经济研究。本文在深入考察和调研的基础上,获得大量可靠的第一手资料。然后采用理论联系实际的方法。定性和定量分析相结合的方法,对项目进行详细的评估和论证。本文主要分为三部分。第一部分阐述文章的背景、研究意义,总结国内外的研究现状。第二部分,首先介绍供热改造项目的背景和项目供热改造的必要性,然后阐述项目供热改造的方式和优缺点,对主要经济指标进行分析。最后根据马头发电厂2×110MW机组运行情况制定合理的改造方案,并对其进行经济研究。第三部分,总结。本文通过对马头发电厂2×110MW机组供热改造项目的经济性研究,得出一套供热改造经济性研究的一般方法,为其他同类项目提供有益参考。

李廷微[8]（2011）在《化学水处理系统存在问题分析及优化运行》文中指出针对攀钢集团重庆钛业公司除盐水系统设计方面存在的树脂渗漏、水质监测不连续、盐酸、烧碱喷射器流量偏大、再生系统腐蚀、堵塞等问题,以及运行方面的粗放式管理,影响水质稳定,制水耗用的盐酸、烧碱、工艺水过高的问题,逐一采取了加强在线监测,整改、完善系统设施,加强基础管理等优化措施,使除盐水水质恢复正常,制水消耗的盐酸、烧碱、工艺水成本下降。

黄丽萍[9]（2010）在《炉水中氯离子浓度高的原因分析与预防措施》文中认为氯离子对亚临界机组的腐蚀危害极大,其腐蚀表现形式主要是破坏水冷壁管金属表面的钝化膜,进而向金属晶格里面渗透,引起金属表面性质的变化。分析炉水系统中氯离子对金属腐蚀的现象,并针对炉水系统内部氯离子的来源,提出了相应的解决措施。

韩立宏[10]（2010）在《离子交换树脂复苏方法改进》文中研究说明针对大唐长春第二热电有限责任公司离子交换树脂复苏后,阳树脂存在轻度有机物污染,阴树脂的铁污染程度没有减轻的问题。对以往树脂处理工艺进行了改进,制定了合理的处理周期和处理方案,改进方案复苏的树脂恢复了满足水处理系统要求的工作交换容量,降低了酸碱用量,减少了树脂的自用水量,提高了除盐制水的经济效益,保证了水处理系统的安全稳定运行。

### 二、单元制离子交换器终点控制的方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、单元制离子交换器终点控制的方法（论文提纲范文）

#### （1）以污水处理厂尾水生产锅炉补给水的工艺设计与工程调试（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 火力发电用水现状及水资源开发策略

1.1.1 发电类型的变化趋势

1.1.2 火力发电厂用水途径分析

1.1.3 火力发电厂用水水质分析

1.1.4 我国火力发电厂耗水及节水策略分析

1.1.5 火力发电厂水资源开发策略

1.2 市政污水生产电厂锅炉补给水生产技术发展现状

1.2.1 主要生产技术及其特点

1.2.2 技术发展趋势分析

1.3 项目研究的主要目的和主要内容

1.3.1 项目来源及意义

1.3.2 项目主要研究内容与技术路线

第2章 以污水处理厂尾水生产锅炉补给水的技术方案确定及选择

2.1 设计依据和原则

2.1.1 设计依据

2.1.2 设计原则

2.2 原水水质分析及设计出水主要指标

2.2.1 水源及水质分析

2.2.2 设计尾水主要指标

2.3 市政污水处理流程的确定及主体工艺的选择

2.3.1 市政污水处理工艺流程的确定

2.3.2 主体工艺技术选择及说明

2.3.3 市政污水处理作为锅炉补给水的工艺流程

2.4 本章小结

第3章 以污水处理厂尾水生产锅炉补给水的工艺设计

3.1 水处理系统的高程设计与平面布局

3.1.1 水处理系统的高程设计

3.1.2 平面布局设计

3.2 主要工艺单元的设计

3.2.1 主要工艺构筑物

3.2.2 工艺设备

3.3 工程投资估算

3.3.1 建筑工程投资

3.3.2 设备及材料购置投资

3.3.3 间接费用及工程总投资

3.4 本章小结

第4章 以污水处理厂尾水生产锅炉补给水工程的调试运行

4.1 调试前的准备工作及条件要求

4.1.1 工程启动调试前的准备工作

4.1.2 基建工程应满足的条件

4.2 预处理系统的调试运行

4.2.1 预处理系统调试的主要内容和方法

4.2.2 预处理系统的调试运行与效果

4.3 膜法脱盐系统调试效果与分析

4.3.1 膜法脱盐系统调试的准备

4.3.2 浸没式超滤调试

4.3.3 反渗透系统调试

4.3.4 EDI系统调试运行

4.4 以污水处理厂尾水生产锅炉补给水工程的运行经济性分析

4.4.1 成本计算说明

4.4.2 锅炉补给水生产成本分析

4.4.3 以市政污水为水源生产锅炉补给水的经济效益分析

4.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

个人简历

#### （2）城市中水回用作火力发电厂生产用水试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 火电厂生产用水现状及存在问题

1.2 火电厂城市中水回用现状

1.3 城市中水作为火电厂生产用水技术现状

1.4 本研究的目的、意义及主要研究内容

1.4.1 本研究的目的及意义

1.4.2 本研究的主要内容

第2章 城市中水回用作循环水补水试验研究

2.1 引言

2.2 混凝澄清处理系统试验研究

2.2.1 静态烧杯试验

2.2.2 动态模拟试验

2.2.3 石灰处理系统优化调整试验

2.3 中水回用于循环水系统腐蚀影响研究

2.3.1 挂片腐蚀试验研究

2.4 中水回用于循环水系统阻垢试验研究

2.5 中水回用于循环水系统杀菌试验研究

2.5.1 微生物滋生及危害

2.5.2 氨氮与杀菌剂的反应

2.5.3 杀菌剂试验

2.6 本章小结

第3章 城市中水回用作锅炉补给水工艺优化研究

3.1 引言

3.2 高效过滤器系统工艺优化研究

3.3 钠床系统工艺优化研究

3.3.1 钠床存在的问题原因分析

3.3.2 盐再生工艺试验

3.4 弱酸床系统工艺优化研究

3.5 反渗透系统工艺优化研究

3.5.1 反渗透系统工艺试验研究前情况

3.5.2 反渗透清洗情况

3.5.3 反渗透进水水质情况

3.5.4 反渗透连续运行情况分析

3.5.5 反渗透化学清洗情况分析

3.5.6 反渗透系统影响因素分析

3.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间所发表的论文

致谢

个人简历

#### （3）中电投准东五彩湾电厂（2×660MW）项目可行性研究（论文提纲范文）

学位论文数据集

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 项目背景

1.2 项目投资方概况

1.3 项目概况

1.3.1 研究依据

1.3.2 主要技术原则

1.4 项目建设的必要性

第二章 理论综述

2.1 可行性研究概述

2.1.1 产生发展

2.1.2 方法内容

2.1.3 工作阶段

2.2 项目可行性评价

2.2.1 评价内容

2.2.2 评价标准

2.3 可行性研究价值

第三章 新疆电力市场分析

3.1 电力系统现状

3.2 电力负荷预测

3.3 电力电量平衡

第四章 项目研究方案

4.1 项目厂址及建设条件

4.1.1 厂址概况

4.1.2 交通运输

4.1.3 电厂水源

4.1.4 厂址地质条件

4.2 工程方案选择

4.2.1 装机方案

4.2.2 主机技术条件

4.2.3 热力系统

4.2.4 燃烧制粉系统

4.2.5 电气部分

4.2.6 燃料运输系统

4.2.7 除灰渣系统

4.2.8 化学水处理系统

第五章 社会影响及财务分析

5.1 环境影响分析

5.1.1 厂址地区环境质量现状

5.1.2 环境影响预测

5.1.3 防治措施

5.1.4 环保投资估算

5.2 节能分析

5.2.1 节能标准及规范

5.2.2 能源来源

5.2.3 节能措施和效果

5.2.4 主要能耗指标

5.2.5 结论及下阶段工作设想

5.3 财务分析

5.3.1 投资估算及融资方案

5.3.2 财务评价

第六章 结论

参考文献

致谢

导师及作者简介

附件

#### （4）电导比值监测阳床失效的研究与应用（论文提纲范文）

1 电导表监测阳床原理 (1)

2 实际应用

2.1 仪表及设备

2.2 运行数据

2.3 原因分析

2.4 解决方案

2.5 调整参数后的运行数据

3 结束语

#### （5）双膜工艺在燕化中水回用中的效能及故障对策研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 水资源现状

1.1.1 我国水资源现状

1.1.2 北京水资源现状

1.2 水资源的污染

1.3 石化企业用水状况

1.4 中水回用技术

1.5 双膜水处理技术

1.6 超滤膜的污染

1.6.1 超滤膜的污染机理

1.6.2 影响污染的因素

1.7 反渗透膜污染

1.7.1 污染机理

1.7.2 影响膜污染的因素

1.8 超滤膜和反渗透膜的清洗

1.8.1 超滤膜的清洗

1.8.2 影响超滤膜清洗的因素

1.8.3 反渗透膜的清洗

1.8.4 反渗透膜化学清洗的影响因素

1.9 课题研究背景及目的与意义

1.9.1 课题背景

1.9.2 研究的目的及意义

1.9.3 课题研究的主要内容

第2章 试验材料和方法

2.1 试验装置与材料

2.1.1. 试验装置简明流程

2.1.2. 试验装置

2.1.3. 试验装置运行工艺参数

2.2 试验水源

2.2.1. 威立雅西区中水

2.2.2. 新鲜水

2.2.3. 反渗透产水

2.2.4. 离子交换进水

2.3 膜化学清洗方法

2.3.1. 超滤膜的化学清洗方法

2.3.2. 反渗透膜的化学清洗方法

2.4 反渗透运行最佳温度试验

第3章 燕山石化双膜+离子交换工艺效能

3.1 引言

3.2 双膜工艺对离子交换系统进水水质的改善效果

3.2.1. 双膜工艺对离子交换进水水质硬度的改善效果

3.2.2. 双膜工艺对离子交换进水水质钠含量的改善效果

3.2.3. 双膜工艺对离子交换进水水质浊度的改善效果

3.2.4. 双膜工艺对离子交换进水水质电导率的改善效果

3.3 双膜工艺对离子交换器运行周期的改善效果

3.4 双膜工艺对离子交换器经济性的改善效果

3.4.1. 单一离子交换器系统情况

3.4.2. 双膜法工艺对离子交换器系统影响情况

3.5 双膜+离子交换工艺运行成本分析

3.5.1. 双膜工艺装置的运行成本

3.5.2. 双膜+离子交换工艺与单一离子交换工艺的成本对比分析

3.6 本章小结

第4章 双膜工艺中的故障及对策研究

4.1 引言

4.2 超滤系统的故障及对策研究

4.2.1. 反洗水泵的频繁启停

4.2.2. 反洗气擦管线布局不合理

4.3 反渗透系统的故障及对策研究

4.3.1. 无机盐垢对膜性能的影响

4.3.2. 微生物污染对膜性能的影响

4.3.3. 胶体颗粒污堵对膜性能的影响

4.3.4. 金属氧化物污堵对膜性能的影响

4.3.5. 有机物污堵对膜性能的影响

4.3.6. 膜元件损坏对膜性能的影响

4.4 反渗透膜故障分析总结

4.5 本章小结

第5章 超滤膜污染清洗试验

5.1 引言

5.2 超滤膜污染物分析及清洗方案试验

5.2.1. 超滤膜的污染现状

5.2.2. 超滤膜污染物分析及试验目的

5.2.3. 试验步骤

5.2.4. 污染物分析

5.2.5. 污染物清洗试验

5.3 超滤膜化学清洗方案优化试验

5.3.1. 清洗液选择 0.1%NaOH 和 0.1%HCl

5.3.2. 清洗液选择 0.1%NaOH、1%的氧化剂和 0.1%HCl

5.3.3. 清洗液选择 0.1%NaOH、1%的氧化剂和 2%清洗剂

5.3.4. 清洗液选择 0.1%NaOH、1%的氧化剂、2%清洗剂和 0.1%HCl

5.3.5. 清洗方案的确定

5.4. 本章小结

第6章 反渗透膜清洗方案优化试验

6.1 引言

6.2 反渗透膜壳检查

6.3 反渗透膜化学清洗方案选择试验

6.3.1. 清洗液选择 0.1%NaOH 和 0.1%HCl

6.3.2. 延长循环浸泡时间

6.3.3 分段清洗和串联清洗相结合的方式

6.3.4 倒膜清洗的方式

6.3.5 清洗效果评定

6.4 本章小结

第7章 反渗透浓水的处理

7.1 引言

7.2 高级氧化技术处理反渗透浓水

7.2.1 燕化企业采用 CAOT 组合工艺的基本原理

7.2.2 燕化企业采用 CAOT 组合工艺特点及流程

7.2.3 燕化企业采用 CAOT 组合工艺成效

7.2.4 采用 CAOT 组合工艺效果不足的原因分析

7.3 碳纤维吸附技术处理反渗透浓水

7.3.1 燕化企业反渗透浓水处理的项目背景

7.3.2 燕化企业碳纤维吸附工艺的特点及简明流程

7.3.3 燕化企业碳纤维吸附工艺的成效

7.3.4 燕化企业碳纤维吸附工艺的不足

7.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （6）污水源热泵系统的热力分析及性能评价（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 热泵技术简介

1.1.1 热泵的发展历史

1.1.2 热泵的工作原理和分类

1.1.3 热泵在国内外的开发和应用

1.2 热泵空调系统

1.2.1 水源热泵机组的特点

1.2.2 污水源热泵系统概述

1.2.3 污水源热泵系统在国内外的发展

1.3 本文的主要研究内容

2 热泵机组的热力循环分析与计算方法

2.1 制冷剂的热力学性质方程

2.1.1 状态方程

2.1.2 比热方程

2.1.3 饱和蒸气压方程

2.1.4 液体密度方程

2.1.5 计算制冷剂的热力学性质

2.2 热泵的热力循环分析

2.3 热泵循环的热力计算方法

2.4 本章小结

3 工程实例概况及热泵机组单元模型建立

3.1 星海湾污水源热泵概况

3.1.1 热泵供暖(冷)系统

3.1.2 热泵机组的工作流程

3.1.3 热泵机组供暖(冷)负荷

3.1.4 循环水系统的水处理方法

3.2 污水源热泵项目的水源条件和气象条件

3.2.1 水源条件

3.2.2 气象条件

3.3 热泵机组单元模型建立

3.3.1 压缩机模型

3.3.2 换热器模型

3.3.3 膨胀阀模型

3.4 本章小结

4 工程实例计算与运行影响因素分析

4.1 星海湾污水源热泵系统的热力计算

4.1.1 工作参数的确定

4.1.2 热力循环计算结果

4.2 影响热泵系统运行的因素

4.2.1 污水流量对热泵系统的影响

4.2.2 污水温度对热泵系统的影响

4.2.3 污水水质对热泵系统的影响

4.2.4 水质稳定性对热泵系统的影响

4.3 本章小结

5 热泵性能评价

5.1 热泵性能系数

5.1.1 与空气源热泵相比

5.1.2 与地下水源热泵相比

5.1.3 与土壤源热泵相比

5.2 一次能源利用系数

5.3 本章小结

结论

参考文献

附录A R134a饱和液与饱和气的热物理性质

致谢

#### （7）马头发电厂2×110MW机组供热改造项目经济性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究动态

1.2.1 国外研究动态

1.2.2 国内研究动态

1.3 论文的结构和内容

第二章 机组供热改造的基本理论

2.1 供热改造的含义

2.2 供热改造的类型

2.2.1 背压式汽轮机的热电联产

2.2.2 抽汽式汽轮机的热电联产

2.2.3 凝汽采暖两用机组

2.2.4 低真空供热的凝汽机组

2.3 供热改造的实例

2.3.1 问题提出

2.3.2 改造要求

2.3.3 供热改造方案

2.3.4 方案选择

2.3.5 经济评价

2.3.6 结论

第三章 机组供热改造的经济性研究

3.1 机组供热改造的技术经济研究

3.1.1 朗肯循环

3.1.2 再热循环

3.1.3 回热循环

3.1.4 热电联产

3.2 机组供热改造财务分析

3.3 机组供热改造项目环境分析

第四章 马头发电厂2×110MW机组供热改造项目经济性实证研究

4.1 项目概述

4.1.1 电厂概述

4.1.2 城市概述

4.1.3 热负荷概述

4.2 项目建设的必要性

4.2.1 提高机组运行的经济效益

4.2.2 环境保护的需要

4.2.3 邯郸市供热规划及热负荷需求

4.2.4 满足日益增加的工业需求量

4.3 项目的基本条件

4.3.1 符合国家发展热电联产的政策

4.3.2 改造条件

4.4 项目改造的技术原则

4.5 机组改造及供热方案

4.5.1 机组运行现状

4.5.2 机组改造方案

4.5.3 调整抽汽供热改造方案的分析选取

4.5.4 联合供热

4.6 机组供热改造经济性研究

4.6.1 改造前机组的经济性

4.6.2 2×110MW机组供热改造后经济性研究

4.6.3 机组供热改造财务分析

4.6.4 机组供热改造环境分析

第五章 结论

5.1 工作总结

5.2 本文的研究成果

5.3 不足之处

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

作者简介

#### （8）化学水处理系统存在问题分析及优化运行（论文提纲范文）

1 原设计水处理工艺流程

2 存在的问题

2.1 系统无拦截渗漏树脂的装置

2.2 水质无连续监测仪器, 失效终点难以控制

2.3 酸、碱喷射器

2.4 小反洗阀门操作安全隐患

3 采取的措施

3.1 渗漏树脂的捕捉与分离

3.2 加装在线电导率检测仪, 及时控制交换器反应终点

3.3 喷射器重新选型

3.4 小反洗气动隔膜阀整改与操作优化

4 回收冷却水代替工艺水

5 改造效果

6 结语

#### （9）炉水中氯离子浓度高的原因分析与预防措施（论文提纲范文）

1 Cl-在炉水中的存在形式以及被携带情况

2 炉水中Cl-腐蚀类型

2.1 酸性腐蚀

2.2 应力腐蚀

3 炉水中Cl-的来源

3.1 锅炉补给水中含有Cl-进入给水系统

3.2 再生剂纯度低

3.3 凝汽器铜管的泄漏

3.4 生产回水和疏水中的杂质进入给水系统

3.5 系统中所加药剂的带入

4 防止氯离子带入系统的措施

5 建议

### 四、单元制离子交换器终点控制的方法（论文参考文献）

- [1]以污水处理厂尾水生产锅炉补给水的工艺设计与工程调试[D]. 李睿. 哈尔滨工业大学, 2018(02)

- [2]城市中水回用作火力发电厂生产用水试验研究[D]. 王二忠. 河北科技大学, 2015(06)

- [3]中电投准东五彩湾电厂（2×660MW）项目可行性研究[D]. 马文君. 北京化工大学, 2015(03)

- [4]电导比值监测阳床失效的研究与应用[J]. 钟红生. 化工自动化及仪表, 2013(10)

- [5]双膜工艺在燕化中水回用中的效能及故障对策研究[D]. 杨万万. 哈尔滨工业大学, 2013(05)

- [6]污水源热泵系统的热力分析及性能评价[D]. 杨卓. 大连理工大学, 2013(09)

- [7]马头发电厂2×110MW机组供热改造项目经济性研究[D]. 徐芳. 华北电力大学, 2012(06)

- [8]化学水处理系统存在问题分析及优化运行[J]. 李廷微. 工业用水与废水, 2011(03)

- [9]炉水中氯离子浓度高的原因分析与预防措施[J]. 黄丽萍. 宁夏电力, 2010(06)

- [10]离子交换树脂复苏方法改进[J]. 韩立宏. 吉林电力, 2010(06)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/ad141b550f8e299d2cdcabe3.html