# 预制箱梁施工工艺摘要

##### 问：预应力箱梁的制作工艺

- 答：你说的是现浇砼预应力箱梁吧，现浇的话一般都采用支架法，我给你说一下它的主要施工流程吧：施工准备→地祥饥念基处理→支架谨困位置放线→支架搭设→支架校验调整→铺设纵横方木→ 安装支座→安装底模板、侧模板肢答→底模板调平→支架预压→支架及底模调整→绑扎底板、侧板钢筋→安装波纹管→安装内模板→安装端模板→绑扎顶板钢筋→自检、报检→混凝土灌筑→混凝土养护→拆除边模和内模板→预应力张拉→压浆、封堵端头→养护→拆除底模板和支架→桥面铺装防水层及保护层→桥面系安装。望采纳。

##### 问：预制梁安装主要工艺

答：清理底模并涂脱膜剂→安装梁体底、腹板钢筋→点焊预应力束定位钢筋→安装波纹管并穿好塑料管→立侧模→安装内模→安装顶板钢筋→浇筑梁体底板混凝土→浇筑腹板砼→浇筑顶板砼→拆模养生待强→预应力张拉→孔道压浆→移运出坑。

底模采用在制梁台座砼基础上用角钢包边，顶面采用6mm厚钢板铺设，侧模采用6mm厚钢板及型钢制作，保证几何尺寸准确，表面平整辩磨光滑，形状携指斗准确、不漏浆，有足够的刚度，各接缝严密不漏浆，且便于折装。

扩展资料

预制场的前期建设包括：场逗棚地平整（因建在合同段路基上，该段路基必须挖填完成）、场地碾压、场地硬化、场内道路、制梁底面台座、轨道的铺设、龙门架的拼装、箱梁定型钢模板的定制加工。

- 生产生活房屋的修建、施工用水、生活用水的接通、临时电力供应加设安装、变电设备安装、搅拌站的建设安装（合同段统一建站除外）等准备工作。

答：清理底模、施工放样→侧模、端头模板拼装→绑扎底、腹板钢筋→安装预应力管道→安装差扒内模→绑扎顶板钢筋→浇筑梁体混凝土→梁体养生→张拉、压浆→梁端封锚、堵头混凝土。

在钢筋绑扎过程中，应根据设计精确固定波纹管和锚垫板位置，波纹管的连接应采用大一级直径的同类管道，其长度宜为被连接管道内径的5~7倍。接头长度不低于规范要求，并在波纹管连接处用密封胶带封口，确保不漏浆。

扩展资穗困料：

注意事项：

梁体吊离台座时应检查梁底的砼质量（主要是空洞、露筋、钢筋保护层等），并做好记录，监理签认。

桥梁梁片架设应采用专业厂家生产的架桥机，不得采用人字桅杆架设。

砼浇注过程中，现场主管工程师应安排专人对底板砼的填充情况进行检查，对未满部位，应立即从开口处添加砼，并振捣密实。

- 参考资虚族昌料来源：

##### 问：小箱梁的预制方法和步骤

答：小箱梁的预制方案是比较成熟的。

第一：设置预制梁场、台座及存梁区；

第二：预制箱梁钢模板加工及拼装；

第三：绑扎钢筋及波纹管；

第四：浇筑混凝土；

第五：拆除模板；

第六：养护箱梁运局纯；

第七：穿钢腊坦绞线；

第八：旁咐压浆及封锚；

第九：移梁及假设。

- 以上为预制箱梁的具体步骤，如需具体施工方案可以继续追问！

本文来源: https://www.46lw.cn/article/e1ddda9579567ae21c23354b.html